TAU.117 Sumeat järjestelmät, harjoitus 4	k2005

- Sumea klusterointi Johda sumean klusteroinnin algoritmi minimoimalla funktionaali

,

jossa ( on nk. Lagrange-kertoja.

Ratkaisu:

Kullekin näytteelle k = 1, 2, …, N määritellään oma kustannusfunktionaali , jonka havaitaan olevan sumean klusteroinnin kustannusfunktion  sisempi summa vähennettynä nollatermillä, sillä . Algoritmissa siis minimoidaan kunkin näytteen kustannus erikseen ja iteroidaan, kunnes Q:n lokaali minimi on löytynyt.

Funktionaalin minimi löytyy derivaatan nollakohdasta:

Käytetään ehtoa :

.

Ratkaistaan (:

,

joka sijoitetaan kaavaan (*):

.

- Yleistetty perceptron Mikä on puoliympyrään perustuvan generointifunktion (Kuva 1) 
g : R ( ]0,1[ analyyttinen esitys ja vastaava käänteiskuvaus g-1.

Kuva 1 Puoliympyrään perustuva generointifunktio.

Ratkaisu:

Löydetään kaksi suorakulmaista kolmiota, joista saadaan:

.

Vastaavasti löydetään käänteiskuvaus g-1:

.

Piirretään g-1 ja sigmoidi (katkoviiva) , kun a = 3,3, samaan kuvaan:

Funktioiden muoto on lähes sama.

- Osoita, että edellisen tehtävän g:lle pätee, että S(a, b) = g-1(g(a)+ g(b)), jossa S(a, b) on co-t-normi.

Ratkaisu:

Muistetaan, että S(a, b) ( max(a, b). Havaitaan kuitenkin, että mikäli a tai b < 0,5, ehto ei toteudu. Osoitetaan kuitenkin, että mikäli kohta x = 0,5 otetaankin nollakohdaksi ja toimitaan välillä 
x ( [0,5; 1], S(a, b) = g-1(g(a)+ g(b)) pätee. Vastaavasti välillä x ( [0; 0,5] pätee 
T(a, b) = g-1(g(a)+ g(b)).

Voisimme kutsua arvoja x ( [0,5; 1] totuusasteiksi (truth), ja x ( [0; 0,5] epätotuusasteiksi (falsity). Piste x = 0,5 on neutraali. Tuloksena on, että kahden totuuden summa on tekijöitään todempi, ja kahden epätotuuden summa on tekijöitään epätodempi. Totuuden ja epätotuuden summa on tekijöitään neutraalimpi.

Co-t-normisuuden todistus:

- (Boundary) S(a; 0,5) = g-1(g(a)+g(0,5)) = g-1(g(a)+0) = a.

- (Montonicity)  Olk. c ( a: S(c, b) = g-1(g(c)+g(b)). Koska g on aidosti kasvava funktio, 
g(c) ( g(a). Saadaan siis: g(c)+g(b) ( g(a)+g(b). Vastaavasti myös g-1 on aidosti kasvava, joten S(c, b) = g-1(g(c)+g(b)) ( g-1(g(a)+g(b)) = S(a, b).

- (Commutativity) S(a, b) = g-1(g(a)+g(b)) = g-1(g(b)+g(a)) = S(b, a)

- (Associativity) S(a, S(b, c)) = g-1( g(a) + g(g-1( g(b)+g(c) )) ) = g-1(g(a)+g(b) +g(c)) = 
g-1( g(g-1( g(a)+g(b) )) + g(c) ) = S(S(a, b), a).

- Implikaatio Laske Yagerin implikaation  totuusarvo käyttäen Yagerin konnektiiveja muistaen, että x ( y = (x ( y. Taulukoi vastaavan sumean implikaatiorelaation arvot, kun x, y ( ]0,1]. Mikä on parametrien w ja p vaikutus? Täyttääkö Yagerin implikaatio klassisen implikaation kriteerit?

Ratkaisu:

Yagerin negaatio on: . Yagerin ( on: . Implikaatioksi tulee näin ollen:

.

Kiinnitetään takajäsenen totuus etäjäseneen: . Tämän implikaation totuusarvo on:

Piirretään  eri w:n arvoilla:

Parametri w kuvaa totuuden siirtymisen voimakkuutta: pieni w aiheuttaa pienen totuuden siirtymisen y:hyn. Hyvin suurilla w:llä y:n totuus on suurempi kuin x:n, kunhan x on pieni. Ääritapauksissa w = 0 ( y = 0 ja w = 1 ( y = 1.

Taulukoidaan implikaation totuusarvoja, kun w = p:

Havaitaan, että implikaatio pätee varsin hyvin, muttei täysin laskettaessa sen totuusarvo Yagerin logiikalla. Parametrilla p on kuitenkin selvä vaikutus totuusarvoon. Sen kokeileminen jätetään opiskelijoille.

Tutkitaan vielä sumean implikaatiorelaation  arvoja eri p:n arvoilla:

Yllä olevaan sumeaan implikaatiorelaatioon on piirretty myös vastaava Yagerin implikaatiofunktio, kun w = 0.5. Funktio myötäilee hyvin rajaa, jossa implikaatiorelaatio on 1,0, kun x on pieni. Virhettä tulee suurilla arvoilla.

Vielä klassiseen implikaatioon vertailua. Klassisestihan:

| a | b | a(b |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

eli implikaatio pätee, mikäli totuus ei vähene. Yagerin implikaatiorelaatio pätee klassisissa pisteissä eli kun (x, y) on (0, 0), (0, 1), (1, 0) ja (1, 1) kaikilla p:n arvoilla. Implikaatiofunktio  ei kuitenkaan noudata implikaation määritelmää vaan sallii epätosia implikaatioita, joissa y < x, erityisesti suurilla x:n arvoilla ja pienillä w:n arvoilla.

Huom! Täydellinen implikaatio edellyttää:

Esim. valinta y = x toteuttaisi ehdon Yagerin logiikassa..

- Implikaatio Laske Yagerin implikaation  totuusarvo:

  - Zadehin logiikan mukaisesti käyttäen p ( q = (p ( q (Dienes-Rescher),

  - käyttäen rajoitettua summaa (-konnektiivina (Lukasiewiczin implikaatio) sekä

  - Zadehin logiikalla käyttäen kaavaa p ( q = (p ( q) ( (p (Zadehin implikaatio).

  - Onko Yagerin implikaatio tulosten valossa loogisesti järkevä?

Ratkaisu:

a) .

b) .

c) .

Havaitaan, että suurilla w:n arvoilla myös muiden logiikoiden mukaisesti Yagerin implikaatiofunktio toteuttaa varsin hyvin implikaation ehdot. Pienillä w:n arvoilla implikaatio toimii parhaiten Yagerin implikaatiolla arvioituna.

- Yleistetty perceptron Ohjelmoi esim. Excelillä kaksikerroksinen yleistetty perceptron, joka käyttää Yagerin implikaatiota ja Zadehin yhdistettä.

- XOR-ongelma Ratkaise XOR-ongelma yleistetyllä perceptronilla käyttäen Yagerin implikaatiota ja Zadehin yhdistettä.

Ratkaisu:

Ongelmana on Yagerin implikaatio, joka ei toimi hyvin suurilla x:n arvoilla. Tämän takia totuusarvo jää pieneksi ääritapauksissakin. Myös Zadehin logiikka on ongelma.

- Takagi-Sugeno Kirjoita Takagi-Sugeno -menetelmän ulostulon lauseke sisääntulojen funktiona. Käytä Gaussin jäsenfunktioita ja tuloa JA-konjunktiona.

Ratkaisu:

Ulostulo lasketaan painotettuna summana:  , jossa n on sääntöjen määrä ja gi on ulostulon ui paino, joka lasketaan i:stä säännöstä seuraavasti: , jossa m on dimensio ja jäsenyysfunktio on Gaussinen:

.

Yhdistettynä edelliset saadaan:

- Parametrien estimointi Johda edellisen tehtävän jäsenfunktioiden keskipisteiden päivityssääntö käyttäen virheenkorjaavaa oppimista.

Ratkaisu:

Virheen korjaava oppiminen on muotoa: , jossa F on kustannusfunktio. Yleensä F on muotoa: , jossa y* on haluttu vaste, eli F on puolet neliövirheen summasta. Opetus voidaan tehdä myös näyte kerrallaan, jolloin käytetään vastaavaa yhden näytteen kustannusfunktiota  eli . Nyt y on edellisen tehtävän ratkaisu.

Ratkaistaan F’:n osittaisderivaatta jonkin parametrin ( suhteen: .

Jää siis ratkaistavaksi y:n osittaisderivaatta (:n suhteen. Nyt ( on (ij. Ketjusäännöllä saamme:

, jossa

ja

.

Siis:

- Parametrien estimointi Johda vastaavasti jäsenfunktion leveysparametrin ( päivityssääntö käyttäen virheenkorjaavaa oppimista.

Ratkaisu:

Nyt ( on (ij. Ketjusäännöllä saamme:

, jossa

ja

.

Siis: