## Slide 1: SATE2180 Kenttäteorian perusteet Kapasitanssi ja eristeaineet Sähkötekniikka/MV

## Slide 2: Atomin polarisoituminen
=> eristeaine polarisoituu sähkökentässä
Sähkövuon tiheys D on eristeaineessa suurempi kuin tyhjössä (sähkökentän voimakkuuden E:n ollessa sama)
+
E
+

## Slide 3: Sähköinen dipolimomentti p ja polarisaatio P eristeaineessa
=> Sähköinen dipolimomentti p = Qd
Positiivisen ja negatiivisen varausalueen siirtyminen vastakkaisiin suuntiin
E
Q
d
=> Polarisaatio P
Polarisoituneella eristealueella DV on N kappaletta dipolimomentteja p

## Slide 4: Polarisaatio P isotrooppisessa aineessa
Makroskooppisella tasolla:
E:n ja P:n suunnat voivat erota toisistaan (tietyt kristalliset eristeaineet).
Isotrooppisilla, lineaarisilla materiaaleilla E ja P ovat samansuuntaiset kaikissa pisteissä:

## Slide 5: Kapasitanssi C
Kahden johtavan alueen, joiden välissä on tyhjö tai eristeainetta, välillä on kapasitanssi:
Kapasitanssin suuruus riippuu vain järjestelmän geometriasta ja eristeen ominaisuuksista.
+
Y
+
+
+
+
+
+

## Slide 6: Rinnankytketyt kapasitanssit
Kaksi kapasitanssiltaan erilaista eristeainetta on rinnakkain:
d
A1
e0er1
A2
U
e0er2
C1
U
C2

## Slide 7: Sarjaankytketyt kapasitanssit
Kaksi kapasitanssiltaan erilaista eristeainetta on ’päällekkäin’:
d1
e0er1
e0er2
A
U
d2
U
C2
C1

## Slide 8: Sähkökenttään varastoitunut energia
Sähkökenttään varastoitunut energia (integrointi johteiden välisessä tilavuudessa, hajavuota ei huomioida):
Kapasitanssiin varastoitunut energia (hajavuota ei huomioida):

## Slide 9: Levykondensaattori kytketty vakio jännitteeseen
=> Levyjen välissä vakio E
Kun levyjen välissä olevan eristeen permittiivisyys er:
d
U
e0

## Slide 10: Levykondensaattorin levyillä vakio varaus
=> Levyjen välissä vakio D
Kun levyjen välissä olevan eristeen permittiivisyys er:
d
e0
A
+Q
-Q