## Slide 1: SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

## Slide 2: Induktanssin määrittäminen
Sa
I
H
Sb
F
Virta I kulkee johtimessa, jonka poikkipinta on Sa
Virta I aiheuttaa magneettikentän voimakkuuden H ja magneettivuon tiheyden B = mH, jolloin vuo F pinnan Sb läpi on

## Slide 3: Virtasilmukan induktanssi
Sa
I
H
Sb
F
Valitaan pinta Sb siten, että se on virtasilmukan ulkopuolella ja sen läpi kulkee mahdollisimman suuri magneettivuo.
Rakenteen induktanssi:

## Slide 4: Kelan induktanssi
Jos silmukka muodostuu useasta johdinkierroksesta, kelan kierroksien muodostaman pinnan kautta kulkevaa vuota kutsutaan käämivuoksi l:
I
F

## Slide 5: Faradayn laki ja itseinduktanssi
Kulkekoon suljetun silmukan läpi ajan mukaan muuttuva magneettivuo. Tällöin Faradayn lain mukaisesti silmukkaan indusoituu jännite -> virta.
=> Itseinduktanssi L

## Slide 6: Sisäinen induktanssi
Myös johtimen sisälle muodostuu magneettivuo, joka yleensä on huomattavan paljon pienempi kuin ulkoinen induktanssi, ja täten usein jätetään huomiotta.
dF
dr
a
I

## Slide 7: Keskinäisinduktanssi
Virrallinen käämi 1 indusoi jännitteen käämiin 2 -> keskinäisinduktanssi
i1
j12
j11
N1
N2
u2

## Slide 8: Ampèren laki ilmasydämiselle käämille
H, B
N kierrosta
F

## Slide 9: Magneettipiirit
Raudasta valmistetut suuri permeabiliteettiset piirit ovat tärkeitä sähkökoneiden ja muuntajien tekniikassa. Haasteita koneiden analyysille aiheuttaa ferromagneettisten aineiden epälineaarisuus ja hystereesi.
Jos materiaalin permeabiliteetti on suuri, kenttä pysyy toroidin sisällä.
Magneettikenttä toroidissa:
Magneettivuon tiheys on epälineaarisilla aineilla tietty funktio magneettikentästä eli permeabiliteetti m ei ole vakio.

## Slide 10: Magneettipiirit / ilmarako
Oletetaan, että toroidin rautasydämeen on tehty kapea ilmarako, jonka pituus on l0.
Ilmaraossa vuo F on sama kuin raudassa, mutta vuo ’pullistuu’ ilmaraossa jonkin verran eli ilmaraon poikkipinta S0 on hieman suurempi kuin raudan SFe.
Magneettikentän voimakkuudet raudassa ja ilmassa poikkeavat huomattavasti toisistaan, koska raudan permeabiliteetti >> ilman:
Kokonaismagneettikenttä saadaan kaavalla:

## Slide 11: Analogia magneettipiirien ja sähköpiirien välillä
Magnetomotorinen voima F = NI
<=> Sähkömotorinen voima E (lähdejännite)
Magnetomotorisen voiman alenema Hl
<=> Jännitteen alenema U
Magneettikentän vuo F <=> Sähkövirta I
Reluktanssi R <=> Resistanssi R

## Slide 12: Hystereesi
Magneettipiirin väliaineen epälineaarisuus: Permeabiliteetti ei ole vakio => magneettivuon tiheyden B ja magneettikentän voimakkuuden H välinen yhteys etsitään numeerisesti tai graafisesti.
By Zureks - Oma teos, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=797050
Erityyppisten teräslaatujen hystereesikäyriä. BR on materiaalin remanenssi (jäännösmagnetismi) ja HC sen koersiivisuus (mittaa ferromagneettisen aineen kykyä säilyttää magneettisuutensa sen jälkeen, kun se ulkoinen magneettikenttä on poistettu). Mitä suurempi alue käyrän sisään jää, sitä suurempi on koersiivisuus. Aineen magnetoituminen riippuu ulkoisesta magneettikentästä ja sen muuttumisesta tavalla, joka vastaa käyrän kiertämistä vastapäivään.